## Slide 1: Wyznaczenie optymalnej strategii dynamiki jazdy kierowców - wyniki optymalizacji
Maciej Banaś

## Slide 2: Scenariusz działania 1
Wygenerowanie mapy z OSMWebWizard wraz zamochodami i pokonywanymi przez nie trasami w symulacji.
  Gęstość samochodów wystarczająco duża do powstania zatorów na drodze.
  W przypadku jednej symulacji na generację 1000 samochodów, w przypadku wielu symulacji na generację 300 samochodów
Wygenerowanie losowo dla każdego kierowcy parametrów (preferencji zachowań) z określonego przedziału dozwolonych wartości.
  Rozważane parametry kierowców z modelu IDM:
    Przyspieszenie <0.1, 3.0>
    Opóźnienie <0.2, 5.0>
    Odstęp między samochodami <0.2, 5.0>
    Maksymalna oczekiwana prędkość <10, 50>

## Slide 3: Scenariusz działania 2
Uruchomienie algorytmu optymalizacyjnego PSO z określonego parametrami
  fitness_function = [fitness_many_simulations_for_generation | fitness_one_simulation_for_generation]
  metric = [Metric.MAX_AVERAGE_SPEED | Metric.MIN_FUEL_CONSUMPTION]
  population – liczba kierowców różnego typu
  generation – liczba generacji algorytmu
Ewaluacja funkcji fitness dla każdej generacji
  W przypadku wielu symulacji na generację
    Wczytanie przygotowanych tras.
    Dla każdego wektora określonych preferencji:
      Stworzenie kierowcy danego typu
      Przypisanie wszystkich kierowców tego samego typu do tras
      Ustawienie tras i kierowców w symulacji
      Uruchomienie symulacji z odpowiednimi parametrami
      Zebranie wyników – średniej prędkości albo średniego zużycia paliwa

## Slide 4: Scenariusz działania 3
Ewaluacja funkcji fitness dla każdej generacji
  W przypadku jednej symulacji na generację
    Wczytanie przygotowanych tras
    Przypisanie wszystkich kierowców (różnych typów) do tras
    Ustawienie tras i kierowców w symulacji
    Uruchomienie symulacji z odpowiednimi parametrami
    Zebranie wyników – średniej prędkości albo średniego zużycia paliwa
Przekazanie do algorytmu PSO wartości funkcji fitness - średnia prędkość danego typu kierowcy albo średnie zużycie paliwa danego typu kierowcy określa wartość pojedynczej cząstki PSO.
Zebranie wyników cząstkowych i końcowych po określonej ilości generacji – czwórki parametrów, dla wartość funkcji fitness w symulacji jest najwyższa / najniższa.

## Slide 5: Wyniki dla maksymalizacji średniej prędkości – wiele symulacji na generację
Parametry:
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 10
  Ilość generacji 60
Wyniki (przyspieszenie, opóźnienie, odstęp, preferowana maks. prędkość):
Best position: [3.0, 2.79, 0.2, 44.92]
Fitness value: [8.16, 8.13, 8.14, 8.21, 8.19, 8.16, 8.21, 8.19, 8.16, 8.16]
Best fitness value: 8.21
Average fitness value: 8.17

## Slide 6: Wyniki dla maksymalizacji średniej prędkości – jedna symulacja na generację
Parametry:
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 10
  Ilość generacji 60
Wyniki (przyspieszenie, opóźnienie, odstęp, preferowana maks. prędkość):
Best position: [2.85, 2.61, 1.71, 48.48]
Fitness value: [7.22, 7.09, 7.35, 6.95, 7.18, 7.10, 7.35, 6.69, 6.86, 6.60]
Best fitness value: 7.35 Average fitness value: 7.04

## Slide 7: Wyniki dla minimalizacji średniego zużycia paliwa – wiele symulacji na generację
Parametry:
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 10
  Ilość generacji 60
Wyniki (przyspieszenie, opóźnienie, odstęp, preferowana maks. prędkość):
Best position: [1.23, 0.52, 4.75, 21.89]
Fitness value: [629.6, 628.6, 629.7163571479488, 626.4, 628.1, 632.2, 627.7296530519754, 635.0, 628.7, 629.7]
Best fitness value: 626.4
Average fitness value: 629.6

## Slide 8: Wyniki dla minimalizacji średniego zużycia paliwa – jedna symulacja na generację
Parametry:
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 10
  Ilość generacji 60
Wyniki (przyspieszenie, opóźnienie, odstęp, preferowana maks. prędkość):
Best position: [0.378, 0.2, 4.83, 42.23]
Fitness value: [653.7, 656.9, 645.8, 662.3, 660.2, 679.1, 665.2, 669.2, 676.1, 665.9]
Best fitness value: 645.8
Average fitness value: 663.4

## Slide 9: Wyniki dla minimalizacji średniego zużycia paliwa – jedna symulacja na generację
Parametry:
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 10
  Ilość generacji 60
Wyniki (przyspieszenie, opóźnienie, odstęp, preferowana maks. prędkość):

## Slide 10: Zdarzenia podczas symulacji
Teleportacje
  Warning: Vehicle 'veh202' ends teleporting on edge '1092176142#1', time=146.00
  Warning: Teleporting vehicle 'veh473'; waited too long (jam), lane='-175585609#0_0', time=873.00.
Hamowanie awaryjne
  Warning: Vehicle 'veh514' performs emergency stop at the end of lane '45869061#3_1' because there is no connection to the next edge (decel=-0.11, offset=0.04), time=894.00.
  Warning: Vehicle 'veh91' performs emergency braking on lane '29112912#8_0' with decel=9.00, wished=2.79, severity=1.00, time=282.00.
Kolizje
  Warning: Teleporting vehicle 'veh279'; collision with vehicle 'veh134', lane='23892225#4_0', gap=-0.02, time=213.00 stage=move.

## Slide 11: Obserwacje i wnioski
W każdym przypadku określona ilość (np. 20) typów kierowców
Wiele symulacji na generację
  w obrębie każdej kierowcy tego samego typu
  wiele mniej wymagających obliczeniowo zadań, co pozwala wykonać więcej tras (300 samochodów danego typu),
Jedna symulacja na generację
  W obrębie każdej kierowcy różnego typu
  Jedno bardzo złożone obliczeniowo zadanie na generację – łącznie 1000 samochodów, a więc tylko 50 danego typu
Przy tej konfiguracji wciąż jedna symulacja na generację była wykonywana dłużej

## Slide 12: Obserwacje i wnioski 2
Wiele symulacji na generację pozwoliło uzyskać lepsze wyniki, a ewolucja funkcji fitness była stabilniejsza
Różne zdarzenia podczas symulacji mogą niekorzystnie wpływać na wynik optymalizacji
W przypadku jednej symulacji na generację wartość funkcji fitness nie do końca zbiega do optimum w dłuższym horyzoncie czasowym