## Slide 1: Optymalizacja ruchu pojazdów w mieście - analiza problemu i dziedziny
Maciej Banaś

## Slide 2: Światła drogowe
Skrócenie czasu przejazdu w mieście dzięki odpowiedniemu dopasowaniu czasu, w którym aktywne są poszczególne światła
3 typy świateł
  Chaotyczny – niezmienne okresy aktywnych świateł przez cały dzień
  Zaplanowany (pre-timed) – zaplanowane okresy aktywności dostosowane do pory dnia
  Adaptacyjny – bieżące dostosowywanie się do aktualnych potrzeb

## Slide 3: Optimization Using Simulation of Traffic Light Signal Timings
Optymalizacja średniej długości korków i czasu oczekiwania poprzez dostosowanie czasu aktywności poszczególnych świateł
Alexandria, Egipt
  2 przeładowane ruchem skrzyżowania, jedno z linią tramwajową, drugie and brzegiem morza
Optymalizator ewolucyjny
Symulator ExtendSim
Porównanie 3 modeli w symulatorze
  Rzeczywiste skrzyżowania (chaotyczne) – słaba wydajność
  Skrzyżowania z zaplanowanym ruchem w ciągu dnia (metoda prób i błędów)
  Symulacja z optymalizatorem ewolucyjnym
Wyniki
  2 model znacznie lepszy od pierwszego (32% mniejsza średnia długość korka, 36% krótszy czas oczekiwania)
  3 najlepszy (w stosunku do 1: 51% mniejsza średnia długość korka, 33% krótszy czas oczekiwania)

## Slide 4: Algorytm ewolucyjny
Inspirowany bliologiczną ewolucją
Osobniki w populacji jako potencjalne rozwiązania problem optymalizacyjnego
  Wybór kilku cech wpływających na jakość rozwiązania (chromosom)
Oceny jakości każdego rozwiązania
  Fitness function
  Wybór kilku (3) najlepszych osobników
Ewolucja
  Drugiego najlepszego osobnika ewoluujemy zgodnie z jedna częścią chromosomu, trzeciego zgodnie z drugą częścią
  Mutacje – wybór losowego genu z chromosome losowego rozwiązania i przypisanie mu losowej liczby

## Slide 5: Reducing Vehicle Emissions and Fuel Consumption in the City by Using Particle Swarm Optimization
Zmniejszenie zużycia paliwa i gazu, emisji zanieczyszczeń poprzez dostoswanie czasu aktywności poszczególnych świateł
Malaga i Sevilla (wydzielone obszary ok. 0,75km2)
Particle Swarm Optimization (PSO)
  szybka zbieżność do rozwiązań suboptymalnych, łatwy w implementacji
  30 niezależnych instancji PSO, 9000 rozwiązań na instancję
Symulator SUMO (Simulator of Urban Mobility)
  Pojazdy podążają wcześniej wygenerowanymi losowymi trasami do 50km/h
Wyniki
  Porównanie z SCPG (rozwiązanie ekspertów - ludzi)
  6% mniejsze zużycie paliwa w Maladze i 18,2% w Sevilli
  11% mniej emisji CO w Maladze I 23,1% w Sevilli

## Slide 6: Particle Swarm Optimization (PSO)
Inspirowany zachowaniami społecznymi ludzi i zwierząt (np. Ptaków czy ryb)
Model możliwy do wykorzystania w optymalizacji
Istotna kooperacja między zaangażowanymi agentami w celu znaleziena (sub)optymalnego rozwiązania i przekazywanie wiedzy
Każda cząstka jest możliwym rozwiązaniem problem
Cząstka posiada pozycję, prędkość w danym kroku czasowym, informację o swojej najlepszej pozycji
Globalna najlepsza pozycja
W każdej iteracji pozycja i prędkość każdej cząstki jest aktualizowana w oparciu o pozycję wektor prędkości i (globalne) optimum

## Slide 7: Inne metody
Simulation and Optimization of Traffic in a City
  Uczenie maszynowe przez wzmacnianie
Improving the Performance of Single-Intersection Urban Traffic Networks Based on a Model Predictive Controller
  Model Predictive Controller (regulator dostosowuje swoje działanie z wyprzedzeniem, zanim nastąpią zmiany wielkości wyjściowych układu)

## Slide 8: Konwoje ciężarówek
Konwój składający się z przynajmniej 2 jadących blisko siebie ciężarówek
Automatyzacja poruszania się części pojazdów
  Mniejsze zużycie paliwa
  Wymagana mniejsza liczba kierowców
  Mniej emitowanych gazów cieplarnianych

## Slide 9: Optimizing Two-Truck Platooning with Deadlines
Minimalizacja zużycia paliwa przy konwoju ciężarówek poprzez optymalizację tras ciężarówek, dostosowanie prędkości i konfiguracji konwojów
Sieć autostrad w obrębie USA
Algorytm FPTAS (Fully polynomial-time approximation scheme), sprowadzenie problemu do ILP
Symulator ADVISOR (zebranie danych o zużyciu paliwa), MATLAB (aproksymacja)
Zmniejszenie zużycia paliwa o 24% w stosunku do metody bazowej (solver ILP Gurobi)

## Slide 10: FPTAS
Fully polynomial-time approximation scheme
Znajdowanie przybliżonych rozwiązań trudnych problemów w czasie wielomianowym
Oparty na programowaniu dynamicznym (zapisywanie najmniejszych wag dla poszczególnych konfiguracji przedmiotów i danych wartości)
Pozwala zmniejszyc liczbę rozważanych wartości poprzez ich przybliżenia
Zapewnia aproksymację (1 + ε) z dowolnie małym ε, gdzie ε jest różnicą między rozwiązaniem optymalnym, a aproksymowanym
Złożoność wielomianowa względem n i 1/ε