## Slide 1: Wyznaczenie optymalnej strategii dynamiki jazdy kierowców - pierwsze wyniki optymalizacji
Maciej Banaś

## Slide 2: Scenariusz działania 1
Wygenerowanie mapy z OSMWebWizard wraz z 300 zamochodami i pokonywanymi przez nie trasami w symulacji.
  Gęstość samochodów wystarczająco duża do powstania zatorów na drodze.
Wygenerowanie losowo dla każdego kierowcy parametrów (preferencji zachowań) z określonego przedziału dozwolonych wartości.
  Rozważane parametry kierowców z modelu IDM:
    Przyspieszenie <0.1, 3.0>
    Opóźnienie <0.2, 5.0>
    Odstęp między samochodami <0.2, 5.0>
    Maksymalna oczekiwana prędkość <10, 50>
Uruchomienie algorytmu optymalizacyjnego PSO – maksymalizacja średniej prędkości.

## Slide 3: Scenariusz działania 2
Ewaluacja funkcji fitness dla każdej generacji.
  Wczytanie przygotowanych tras.
  Dla każdego wektora określonych preferencji:
    Stworzenie kierowcy danego typu
    Przypisanie wszystkich kierowców tego samego typu do tras
    Ustawienie tras i kierowców w symulacji
    Uruchomienie symulacji
    Zebranie wyników – średniej prędkości
  Średnia prędkość danego typu kierowcy to wartość funkcji fitness dla pojedynczej cząstki PSO.
Zebranie wyników cząstkowych i końcowych po określonej ilości generacji – czwórki parametrów, dla której średnia prędkość samochodów w symulacji jest najwyższa.

## Slide 4: Wyniki
Parametry:
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 20
  Ilość generacji 100
Wyniki (przyspieszenie, opóźnienie, odstęp, preferowana maks. prędkość):
Global best position: [3.0, 1.27, 0.2, 50]
Best fitness value: [7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09]
Average particle best fitness value: 7.09

## Slide 5: Wyniki
Parametry:
  Ilość generacji 50
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 10
Global best position: [2.98, 2.75, 1.33, 40.31]
Best fitness value: [6.96, 6.96, 6.96, 6.88, 6.94, 6.96, 6.96, 6.88, 6.88, 6.96]
Average particle best fitness value: 6.93
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 15
Global best position: [3.0, 3.91, 0.2, 16.32]
Best fitness value: [7.34, 7.34, 7.28, 7.32, 7.34, 7.34, 7.33, 7.34, 7.33, 7.3, 7.34, 7.32, 7.34, 7.35, 7.34]
Average particle best fitness value: 7.33

## Slide 6: Wyniki
Parametry:
  Ilość generacji 50
  Populacja (ilość kierowców różnego typu): 30
Global best position: [3.0, 4.63, 0.62, 30.87]
Best fitness value: [7.07, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.07, 7.0, 7.09, 7.09, 7.09, 7.02, 7.08, 7.07, 7.06, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.09, 7.08, 7.07, 7.09, 7.09, 7.08, 7.0, 7.09, 7.07, 7.08, 7.09]
Average particle best fitness value: 7.08